兰州大学后勤保障部直饮水机采购项目

零星采购文件

项目编号：2024-0016-HQ-CS

项目名称：兰州大学后勤保障部直饮水机采购项目

采购人：兰州大学后勤保障部公共设施中心

实施部门：兰州大学后勤保障部采供办公室

地址：兰州市城关区天水南路222号

时间：2024年3月

# 第一章 采购公告

项目概况：兰州大学后勤保障部直饮水机采购项目的潜在投标人应在兰州大学后勤保障部网页（http://hq.lzu.edu.cn/）获取采购文件，并于2024年3月19日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2024-0116-HQ-CS

项目名称：兰州大学后勤保障部直饮水机采购项目

采购人式：校内磋商

预算金额：人民币63000元

二、投标人资格要求

1.投标人须为依照国家法律法规规定成立并依法存续的企业或个体经营户。

2.投标人须严格按照该文件的各项要求进行投标响应，对该文件中的各项条款均严格对照执行。

3.资格条件：

（1）投标人须为具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格的企业或个体经营户，具备经营相关资质（有效期内的营业执照）；

（2）能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

（3）具有良好的信用记录，近三年内无重大违法、违规和违约行为；

（4）法律法规及采购文件中规定的其他要求；

（5）不接受联合体投标。

三、获取零采文件及响应登记

1.报名时间：2024年3月12日至2024年3月16日17:00前；

2.获取采购文件时间：2024年3月12日至2024年3月16日下午17:00前；获取方式：自行从兰州大学后勤保障部主页公告链接网址下载（http://hq.lzu.edu.cn/）；

3.报名方式：后勤保障部零星采购项目投标（响应）登记表（Word版和扫描版，附件5）、企业营业执照扫描件、法人代表身份证扫描件（正反面）、授权代理人身份证扫描件（正反面）、法定代表人授权委托书（附件3）以压缩文件形式发送至clcgk@lzu.edu.cn，邮件主题格式应为：公司名称+项目编号+项目名称；

4.入校预约流程：微信关注“平安兰大”公众号，点击“师生服务—校园预约—实名认证—人员预约或车辆预约”（预约成功后可在“我的信息”查看），预约人员须持身份证入校，并配合门卫进行身份核验。

四、投标文件的递交（投标文件内容包括但不限于下列部分）

1.价格部分：

1.1响应函（附件1）;

1.2投标报价表（附件2）；

2.资格证明部分：

2.1法定代表人授权委托书（附件3）（需法人签字，加盖公司公章）、法定代表人或被委托人身份证复印件；

2.2有效期内的营业执照；

2.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（附件4）；

2.4投标人参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件4）；

3.商务部分：

3.1业绩；

3.2相关资质证书；

3.3质保期。

4.技术部分：

4.1技术参数响应表;

4.2安装施工周期;

4.3项目实施方案；

4.4售后服务方案；

4.5投标人认为可以提供的其他相关材料。

5.投标文件密封及递交要求

5.1投标文件密封后加贴封条，并加盖投标人单位公章。

5.2密封袋的正面均应标明以下字样：

投标单位名称：

项目编号：

项目名称：

在2024年3月19日9时（北京时间）前不得启封

5.3投标人对误投或过早启封概不负责，采购人拒收未成册和未按以上要求封装的投标文件。

请将投标文件于2024年3月19日上午9：00（北京时间）之前，递交至兰州大学后勤保障部240会议室。未按指定时间和地点递交投标文件的投标人将不予受理。

## 五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：兰州大学后勤保障部

地址：兰州市城关区天水南路222号后勤保障部

联系方式：0931-8915050/8912393

2.项目联系人

项目联系人：姚老师

联系方式：13619345262

兰州大学后勤保障部

2024年3月11日

- 采购需求及服务要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式直饮水设备 | 三龙头(两热一常温) | 台 | 6 | ▲1.加热内胆：≥95升（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内须注明：加热内胆容量：≥95升）； ▲2.电源/功率：380V/50Hz，≥9KW≤12KW（提供与投标产品型号一致的整机CQC 产品认证证书复印件；证件内须注明电源/功率：380V/50Hz，≥9KW≤12KW ）； 3.出水方式：3口（两开一直饮），取水方式为按键取水；（提供投标产品参数说明或彩页等证明材料）； 4.整机尺寸（长×宽×高）≥1000×470×1780mm±2%；（提供投标产品参数说明或彩页等证明材料）； 5.适用水压：0.1-0.4MPA，市政自来水； 6.接水水槽采用整体模压成型，不能有焊点；（提供相关图片及介绍，交货验收时考查实物）； ▲7.过滤配置：不低于4级反渗透过滤（PP棉+活性炭+PP活性炭复合滤芯+反渗透膜），净水流量≥1.05L/min，额定总净水量≥10000L（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内须注明净水流量≥1.05L/min,额定总净水量≥10000L，不低于4级反渗透过滤）； ▲8.活性炭滤芯采用阻垢活性炭棒滤芯（提供投标产品制造商的阻垢活性炭棒滤芯《涉及饮用水卫生安全》产品卫生许可批件复印件）； ▲9.采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷、热水分离，一次沸腾，无混合水和千沸水。（提供投标产品制造商获得国家质监、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，并提供网站截图识别真伪）； 10.热水箱有保温技术，减少热量散失（提供投标产品制造商获得国家质 检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，并提供网站截图识别真伪）； ▲11.具有滤芯寿命及更换提醒功能； ▲12.滤芯要求：PP棉、活性炭、RO膜滤芯与所投饮水机须符合《涉及饮用水卫生安全》产品卫生许可批件复印件及检查报告； 13.设备配置具有定时开关机功能，（提供投标产品参数说明或彩页等证明材料）； ▲14.加热内胆材质要求：必须采用食品级304不锈钢材质，符合卫生许可要求；（提供投标产品制造商的加热内胆的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及 附件明细复印件做为依据，并提供网站截图识别真伪）； 15.食品卫生要求：整机符合GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供与投标产品型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》 复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图）； |
| 2 | 一体式直饮水设备 | 两龙头（一热一常温） | 台 | 1 | ▲1.加热内胆：≥50升（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安 全产品卫生许可批件》复印件，证件内须注明：加热内胆容量：≥50升）； ▲2.电源/功率：220V/50Hz，≥3KW（提供与投标产品型号一致的整机CQC 产品认证证书复印件；证件内须注明电源/功率：220V/50Hz，≥3KW）； 3.出水方式：2口（一开一直饮），取水方式为按键取水；（提供投标产品参数说明或彩页等证明材料）； 4.整机尺寸（长×宽×高）≥610×470×1750mm±2%；（提供投标产品参数说明或彩页等证明材料）； 5.适用水压：0.1-0.4MPA，市政自来水； 6.接水水槽采用整体模压成型，不能有焊点；（提供相关图片及介绍，交货验收时考查实物）； ▲7.过滤配置：不低于4级反渗透过滤（PP棉+活性炭+PP活性炭复合滤芯+反渗透膜），净水流量≥1.05L/min，额定总净水量≥10000L（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内须注明净水流量≥1.05L/min,额定总净水量≥10000L，不低于4级反渗透过滤）； ▲8.活性炭滤芯采用阻垢活性炭棒滤芯（提供投标产品制造商的阻垢活性炭棒滤芯《涉及饮用水卫生安全》产品卫生许可批件复印件）； ▲9.采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷、热水分离，一次沸腾，无混合水和千沸水。（提供投 标产品制造商获得国家质监、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，并提供网站截图识别真伪）； 10. 热水箱有保温技术，减少热量散失（提供投标产品制造商获得国家质 检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，并提供网站截图识别真伪）； ▲11.具有滤芯寿命及更换提醒功能； ▲12.滤芯要求：PP棉、活性炭、RO膜滤芯与所投饮水机须符合《涉及饮用水卫生安全》产品卫生许可批件复印件及检查报告； 13.设备配置具有定时开关机功能，（提供投标产品参数说明或彩页等证明材料）； ▲14.加热内胆材质要求：必须采用食品级304不锈钢材质，符合卫生许可要求；（提供投标产品制造商的加热内胆的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及 附件明细复印件做为依据，并提供网站截图识别真伪）； 15.食品卫生要求：整机符合GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016 要求保证出水安全（提供与投标产品型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》 复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图）； |

- 报价要求及货款结算

1.投标人对采购清单中不同规格的直饮水机按元/台进行报价并报出合计总价，根据采购数量进行结算。

2.投标人应在充分考虑投标货物市场价格情况的基础上合理报价，投标人报价应是包含包装费、运输费、装卸费、安装费、税费及一切售后服务费等在内的完成该项目的所有费用，除此之外采购人不再承担其他一切费用。

3.货款结算:安装完成并验收合格后1个月内。

- 安装施工周期

合同签订后15个工作日内完成送货安装。

- 项目实施标准

1.《家用和类似用途电器的安全标准》GB 4706.1；

2.《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》GB4806.7-2016；

3.《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》GB4806.9-2016；

4.《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》GB4806.11-2016；

5.供应商供应的货物质量不应低于国家或行业标准（如有新版则按新版标准执行），否则为不合格产品，采购方有权退货，并拒付货款，且不承担相关供应商由此发生的任何费用，并对由此给采购方造成的损失保持追索权利；

- 服务要求

1.免费质保期5年。上门维修和调试及更换需要的原厂配件（人为损坏原因除外），非质保期间只收取零配件费用。

2.供应商须提供保直饮机出产厂家合格证、检测报告以及须附产品彩页明确产品品牌。

- 样品要求

供应商需提供产品整机样品及主要部件小样，具体要求如下：

| 序号 | 样品名称 | 样品类型 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水机（3龙头） | 整机 | 1 台 | 完全满足本章技术要求相关内容 |
| 2 | 机身不锈钢板材 | 小样 | 1 件 |  |
| 3 | 加热内胆 | 小样 | 1 件 |  |
| 4 | 滤芯 | 小样 | 1 套 |  |
| 5 | 储水罐 | 小样 | 1 件 |  |

1.样品与响应文件同时递交，所有小样需明确标注名称。

2.在磋商过程中，采购人有权根据实际需要对供应商提供的整机样品进行拆解、切割等破坏性查验，所有产生的费用和损失均由供应商承担。

3.供应商若中标，其提供的样品由采购人留存；若未中标，则由供应商自行处理。采购人对响应产品的运输、处置不承担任何费用。供应商提供的样品将作为技术参数评审的佐证材料。

- 组织验收

设备安装、调试、平稳运行30个自然日且达到验收条件后，甲方进行组织验收。

第三章 评审标准和方法

一、评审方法、原则、程序、成交标准

一、评审方法：采用综合评分法 二、评审原则： 1.按照“公平、公正、科学、择优”的原则对待所有供应商。 2.坚持零采文件的所有相关规定，公平评标。 3.对所有供应商的评定都采用相同的程序和标准。 4.反对不正当竞争，供应商不得相互串通进行报价，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。 5.验证：供应商在评审小组决定验证时，提供原件查验。现场未提供原件的或提供的不符合的，均视为未提供。 6.每个供应商最终得分以各评委打分的平均值计算。 7.计分过程中按四舍五入的原则，最终取到小数点后两位。 8.评审结束后，各供应商的得分按由高到低排序，评标委员会（磋商小组）推荐中标候选供应商，并评定拟中标供应商。 三、评审程序： 1.资格性检查； 2.详细评审； 3.推荐成交候选供应商； 4.评定拟成交供应商。 四、中标（成交）标准： 1.磋商会议现场的各项承诺构成响应文件的一部分。 2.商务、技术能最大满足零采文件要求，综合得分最高的供应商将作为成交候选人。 3.若得分相同，按最终投标价由低到高顺序排列；若最终投标价也相同，则按技术得分由高到低顺序排列。 4.评标委员会（磋商小组）签署评审报告确定最终排序。 5.根据评审结果排序，确定拟成交人，并在兰州大学后勤保障部主页进行结果公告。

- 评分办法

| 类别 | 分值构成 | 分值 | 评审标准 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 （30分） | 响应报价 | 30 | 以经评审小组一致认定满足磋商文件要求且响应报价最低的报价为评标基准价，其价格得分计 30分。其他响应人的报价得分统一按公式计算，计算分数时四舍五入保留小数点后两位： 报价得分＝（评标基准价÷响应报价） ×30 | 响应报价 |
| 商务部分 （21分） | 业绩 | 5 | 2021年3月1日至今同类业绩，每提供一份得1分,最高5分。 | 合同复印件加盖公章，不得遮盖合同任何信息。 |
|  | 体系认证 | 6 | 供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业 健康安全管理体系认证证书，每有一项得2分，满分6分。 | 以三体系认证证书复印件加盖公章为准 |
|  | 质保期 | 10 | 在5年质保期基础上上每延长1年加2分，最高10分。（包含可能涉及到的所有的运行维护、升级更新、备品备件、滤芯耗材免费更换、每年两次由相关资质单位出具的正规直饮水水质检测报告等相应费用。） | 质保承诺 |
| 技术部分 （49分） | 技术参数 | 23 | 不带“▲”的普通参数，每满足1条得0.5分，满分7分； 带“▲”的重要参数，每满足1条得1分，满分16分。 | 技术偏离表以及参数要求中要求的证明材料 |
|  | 项目实施方案 | 8 | 供应商针对本项目提供完整详细的实施方案（包括但不限于供货计划、人员安排、安装调试、进度控制和质量保证等措施）。实施方案完整详细，针对性和可行性强的得8分；实施方案较完整详细，较有针对性和可行性的得5分；实施方案较简略，基本有针对性和可行性的得2分；未提供不得分。 | 实施方案 |
|  | 售后服务方案 | 8 | 投标人须提供针对本项目的售后服务方案，依据方案中的售后服务内容、售后服务措施、售后服务团队及人员安排等内容进行评审：（1）售后服务保障体系完善、科学、详实，完全满足项目需求，得8分；（2）售后服务内容不全、保障体系欠缺的得5分；（3）售后服务方案不满足项目需求的得2分。（4）不提供不得分。 | 售后服务方案 |
|  | 样品要求 | 10 | 1.根据供应商响应文件中提供的技术证明资料对样品材质、质量等方面查验评审（满分 5 分） 样品品质上乘的得 5 分，品质一般的得 3 分，品质低劣的得 1 分。 2.根据供应商投标样品加工工艺细节等方面综合评分（满分 5 分）。 设计合理工艺精湛得 5 分；工艺细致得 3 分；工艺一般得 1 分。 | 投标样品 |

第四章 响应文件相关材料格式

正本¦副本

# 一、响应文件封面格式

项目名称：兰州大学后勤保障部直饮水机采购项目

项目编号：2024-0116-HQ-CS

响应文件

投标人单位名称：                    （加盖单位章）

投标人地址：

投标人电话：

年   月  日

响应文件书脊格式

2024-0116-HQ-CS 第 标段 公司名称：

二、投价（响应）文件目录

1.价格部分：

1.1响应函（附件1）；

1.2投标报价表（附件2）；

2.资格证明部分：

2.1法定代表人授权委托书（附件3）（需法人签字，加盖公司公章）、法定代表人或被委托人身份证复印件；

2.2有效期内的营业执照；

2.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（附件4）；

2.4投标人参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件4）；

3.商务部分：

3.1业绩；

3.2相关资质证书；

3.3质保期

4.技术部分：

4.1技术参数响应表;

4.2安装施工周期;

4.3项目实施方案；

4.4售后服务方案；

4.5投标人认为可以提供的其他相关材料。

（本目录根据零采文件要求必须提供的资料排序，投标人认为可以提供的其他相关材料）

# 附件1：

## 响应函

致：               （采购人）

根据贵方                          项目        （项目编号）         零采文件，签字代表  （姓名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称、地址）       提交以下响应文件正本 一 份及副本 两 份，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

我单位在此声明同意如下：

- 我方将按照所附投标报价表中的价格提供和交付本项目零采文件要求的服务。

- 我方将按本项目零采文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查本项目全部零采文件，包括澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方接受本项目零采文件中所规定的响应有效期。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与响应有关的一切数据或资料，完全理解并接受采购人对评审资料保密。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                                传真：

电话：                        电子邮件：

投标单位名称：（全称，并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月     日

# 附件2:

# 投标报价表

| 序号 | 名称 | 单价（元/台） | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水机 三龙头(两热一常温) |  | 6 |  |  |
| 2 | 直饮水机 两龙头(一热一常温) |  | 1 |  |  |
| 合计 | （小写） | （大写） |

说明：

1.本表投标价应与响应文件中报价表的报价一致，否则投标人承担无效响应的风险。

2.投标人对采购清单中的餐具按单价进行报价，投标人报价应是包含包装费、运输费、装卸费、安装费、税费及一切售后服务费等在内所有费用，除此之外采购人不再承担其他一切费用。

3.“投标报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章，否则为无效响应。

投标单位名称：（全称）：

法人或授权委托人签字：

日期：    年   月   日

# 附件3：

## 法定代表人授权委托书

致：                              （采购人）

本授权委托书声明：注册于                      （公司地址）的

（公司名称）法定代表人            （姓名）代表本公司（单位）授权            （授权代理人的姓名）为公司的合法代理人，授权其在                  （项目编号）项目的招标活动中提交投标文件及资质证明文件,并以本公司（单位）名义处理一切与该项目有关的事务。授权代理人无转委托权。

本授权委托书承诺：我公司（单位）对授权代理人的签名负全部责任，保证所提供的投标文件及资质证明文件真实、合法、完整，并愿承担因投标文件或资质证明文件的缺陷、授权代理人失误等所导致的全部经济损失及相应的法律责任。

本授权委托书于      年    月    日生效，有效期至      年    月    日，授权代理人在此授权期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。特此声明。

公司名称：________________（全称，并加盖公章）

法定代表人：________________（签字）        时间：_____年____月____日

身份证号码：________________________

授权代理人：________________（签字）        时间：_____年____月____日

身份证号码：________________________

法定代表人身份证复印件或扫描打印

授权代理人身份证复印件或扫描打印

# 附件4：

## 书面声明函

致：                              （采购人）：

本单位愿就由采购人组织实施的                   （项目编号：XXXXXX）招标活动进行投标。并作以下郑重声明：

1、本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2、在参加本项目招标活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、本单位在投标文件中提交的所有材料（包括关于投标资格的所有文件、证明材料、陈述）均是真实的、准确的。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：

法人或授权委托人签字：

投标单位盖章：

时间：          年   月   日

# 附件5：

## 后勤保障部零星采购项目响应登记表

一、投标人响应须知

1.投标人须严格遵守国家相关法律法规及采购文件的要求。

2.投标人在接受采购邀约（公告）并办理登记后，无正当理由不按时提交响应文件，采购人将视其为恶意放弃，在供应商库中予以记实。对产生重大影响的，将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加后勤保障部各类采购活动，并予以通报。

二、投标人承诺

我公司已阅知并同意遵守以上须知要求，严正承诺遵守相关法律法规，遵守所报项目采购文件的规定，保证在投标（响应）活动中不弄虚作假，不行贿、不给予或暗示给予学校采购工作相关人员任何不正当利益，并自觉抵制任何索贿行为；现委托经办人        前来登记，保证填报信息和材料的真实准确；如果我单位没有遵守上述要求和承诺，自愿接受相关处理。

三、相关信息

| 所报项目编号 |  |
| --- | --- |
| 所报项目名称 |  |
| 所报标段 |  |
| 公司名称 |  |
| 法人代表 |  | 电话 |  | 身份证号 |  |
| 登记经办人 |  | 电话 |  | E-mail |  |

四、登记方式：后勤保障部零星采购项目投标（响应）登记表（Word版和扫描版）、企业营业执照扫描件、法人代表身份证扫描件（正反面）、授权代理人身份证扫描件（正反面）、以压缩文件形式发送至clcgk@lzu.edu.cn，邮件主题格式应为：公司名称+项目编号+项目名称。

法人签字：

报名经办人签字（须经办人本人手签）：

报名经办人身份证号：

公司公章（鲜章）：

时间：          年   月   日

# Text boxes

# 一、采购项目内容：